CERATO

| LX ABS - антиблокировачная система тормозов BAS - система экстренного торможения EBD - система электронного распределения тормозных усилий Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира Ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия Активные подголовники Детские замки в задних дверях Дополнительный стоп-сигнал Электрокорректор фар Кондиционер Фильтр воздуха в системе вентиляции салона Подогрев заднего стекла Регулировка рулевой колонки по высоте | Гидроусилитель рулевого управления Электростеклоподьемники в передних дверях Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида Подогрев боковых зеркал заднего вида Центральный замок Иммобилайзер Аудиоподготовка: 4 динамика, проводка, антенна Трансформирующийся салон 60/40 Тахометр Текстильная обивка салона Хромированные молдинги Хромированная решетка радиатора Стальные диски с декоративными колпаками Резина 185/65 R15 Брызговики |
| --- | --- |
| EX Климат-контроль с датчиком качества воздуха Трип-копьютер Электростеклоподьемники во всех дверях Брелок ДУ Противотуманные фары Спойлер Регулирование сидения водителя по высоте Легкосплавные диски Резина 195/60 R15 | 6 динамиков Подлокотник в заднем сидении Датчик наружной температуры Зеркала заднего вида под цвет кузова Подстаканники для задних пассажиров Емкость для очков Штурманские лампы Отделка элементов салона под алюминий Хромированые элементы салона |
| Краткие технические характеристики |
| Двигатель | 1,6i CVVT | 2,0i CVVT | 1.6 CRDi |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин | 122/6200 | 143/6000 | 115/4000 |
| Максимальный крутящий момент, нм/ об.мин | 154/5200 | 185/4600 | 255/1900-2750 |
| Коробка передач | 5MT | 5MT(4AT) | 5MT |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилированные |
| задние | Дисковые |
| Подвеска передняя | Независимая, типа Мак-Ферсон |
| задняя | Независимая, двухрычажная |
| Расход топлива на 100 км: |  |  |  |
| трасса | 5,5 | 5,9(6,4) | 4,0 |
| смешанный цикл | 6,8 | 7,5(8,2) | 4,9 |
| городской цикл | 9,1 | 10,2(11,3) | 6,5 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,2 | 9,0(10,4) | 11,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 208(200) | 186 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Размеры кузова (д/ш/в/к.б.), мм | 4500/1735/1470/2610 |
| Минимальный клиренс, мм | 160 |
| Масса автомобиля, кг | 1178 | 1225(1251) | 1279 |

В скобках указана информация о автомобилях  с автоматичесской коробкой переключения передач